CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Autotutilitara 4x4 pentru proiectul CLIMFOR 18 SEE/2014.

| AUTOUTILITARA 4x4 CU MOTOR DIESEL (N1) pentru lucrări de teren specifice cercetării în domeniul forestier |
| --- |
| Sasiu | 3+1 locuri |
| Caroserie | Berlina |
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Putere Motor | Minim 105 CP |
| Tip injecţie | Directa Common rail cu multi-injectie |
| Capacitate cilindrică | Maxim 1600 cc |
| Număr cilindri | 4 |
| Cutie de viteză | Manuala 6+1 trepte |
| Carburant | Motorina |
| Capacitate rezervor | Minim 45 litri |
| Punte spate | Multibrat tip Mac-Pherson |
| Sistem de frânare | discuri ventilate faţă/tamburi spate |
| Propulsie | 4x4 |
| Consum mixt | Maxim 5.3 l/100km |
| Emisii CO2 | Maxim 140 g/km |
| Viteza constructivă | Minim 165 km/ h |
| Servodirecţie hidraulică | Standard |
| ECHIPAMENT STANDARD |
| ABS , repartitor electonic de franare si AFU (asistenta la franarea de urgenta) |
| ASR-ESP |
| Jante de aluminiu pe 16” |
| Directie asistata hidraulic |
| Computer de bord |
| Airbag frontal sofer |
| Airbag frontal pasager |
| Airbaguri laterale fata |
| Centuri de siguranta reglabile fata si cu prindere in 3 puncte spate |
| Roata de rezerva |
| Anti-demaraj electronic |
| Alerta vizuala si sonora prindere centura sofer si pasager |
| Proiectoare ceata |
| Faruri de zi |
| Geamuri cu tenta de culoare |
| Luneta degivranta si stergator parbriz spate |
| Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric si degivrante |
| Inchidere centralizata cu telecomanda |
| Geamuri electrice fata si spate |
| Volan reglabil pe inaltime |
| Scrumiera mobila si bricheta Cotiera |
| Iluminare portbagaj |
| Incalzire – ventilare cu 4 viteze si comanda reciclare aer |
| Aer conditionat manual |
| Linie audio- CD , MP3 cu satelit de comanda pe volan, prizaJack, USB su Bluetooth |
| Bancheta spate rabatabila 1/3 , 2/3 cu sistem isofix |
| Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime |
| Pachet legislativ obligatoriu | Triunghi reflectorizant, trusă sanitară,stingator |
| Lampă plafoniera |
| DIMENSIUNI EXTERIOARE |
| Lungime exterioara: 4300 mm – 4500 mm |
| Latime exterioara: 1900 mm – 2100 mm |
| Inaltime: 1600-1800 mm |
| Ampatament: 2500 – 2700 mm |
| Garda la sol gol minim: 205 mm |
| Sarcina utila minima-maxima: 380-490 kg |
| Volum porbagaj: minim 400 litri |

1 Set X 4 bucăţi amvelope de iarnă;

1 asigurare CASCO avantaj valabil 1 an;

1 asigurare RCA valabilă 1 an;

Atelaj remorcare si cablaj.

Termen de livrare: maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare.

Șef lucrări dr. ing.

Cătălin ROIBU