Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Cererea de propuneri de proiecte nr.156 „ Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii”

Axa prioritara nr.1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate in invatamantul superior”

Titlul proiectului: “Mobile Access Self Service Student – Mass USV”

Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/142184

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

Partener: S.C. Net Brinel SA Cluj Napoca

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Hardware

Lot format din următoarele:

1.1 Unitate de calcul  de tip server - 1buc.

Unitate de calcul blade, compatibilă cu IBM BladeCenter HS22; echipare dual-CPU; frecvenţă min. 2,6 GHz; tehnologie 64-bit; socket FCLGA1366;  frecvenţă bus 1333 MHz; nr. nuclee - min. 6; threaduri logice per nucleu - min. 2; L2 cache min. 12 MB; echipare cu memorie RAM min. 6 GB, DDR3; suport ECC; nr. sloturi memorie min. 9; adaptor grafic integrat; conectivitate reţea 10/100/1000 Mbps; nr. conectori RJ-45 - min. 2; port USB; nr. HDD suportate - min. 2; capabil de virtualizare nativă.; compatibil Windows & Linux; format blade. Echipare cu 2 buc. HDD format 2,5 inch SAS v2 Enterprise; 500 GB 7200rpm; cache 64MB; viteză de transfer de min. 3GB/s.; hot-pluggable. Toate accesoriile necesare pentru ca unitatea blade să fie integrată într-un sistem de calcul funcţional existent.

1.2 Unitate de stocare a datelor conectată în reţea de calculatoare - 1 buc.

Network Attached Storage, HDD SATA II/III incluse; min. 4 HDD hot-swappable bays; echipare cu HDD cu o capacitate totală de min. 8 TB; format HDD 3.5 inch; RAID 0,1,5,10; frecvenţă CPU min. 2 GHz; memorie RAM min. 512 MB DDR3; min. 2 porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps; sistem de operare propriu; capabilitate criptare AES-256.

Alimentare directă de la reţea sau prin intermediul unei surse de alimentare externe.

1.3 Sursă de alimentare neîntreruptibilă - 1 buc.

UPS, min. 6 conectori electrici ieşire; alimentare 160-285V; putere aparentă de minim 1500 VA; timp încărcare 0-100% de max. 10 ore; putere activă min. oferită 850 W; timp minim de funcţionare în full-load de minim 3,5 minute; interfaţă USB; protecţie RJ-45; cablu USB şi pentru software de management.

1.4 Sistem de calcul de tip PC - 24 buc.

Unitate PC cu placă de bază socket LGA1150; PCI Express x16 2.0; suport PCI Express x1 min. 2 sloturi; audio integrat 7.1; reţea integrată 10/100/1000 Gigabit; video HD integrat; suport SATA II/III; memorie DDR3 magistrală 1333/1600 MHz; 2 conectori PS/2 sau USB pentru tastatură şi mouse; output VGA; suport USB 3.0; min. 4 porturi USB. un modul RAM 4 GB 1600 MHz DDR3. HDD SATA III, buffer 64 MB, 7200 rpm, 1 TB. Sursă min. 500VA, compatibilă cu placă de bază, protecţii SCP/OCP/OVP, capabilitate PFC inclusă. Carcasă middle Tower, ATX/mATX. CPU frecvenţă min. 3.2 GHz, nr. nuclee min. 2; 64 bits; socket LGA1150; TDP max. 65 W; cooler inclus; cache L3 de min. 3 MB; suport chip video HD; capabil virtualizare nativă. Monitor de min. 19 inch; timp refresh max. 5 ms; panel TN; LED backlit; rezoluţie min. 1600x900 px; 1 port VGA; tastatura + mouse optic (PS2/USB).

1.5 Sistem de calcul de tip PC - 12 buc.

Unitate PC cu placă de bază socket LGA1150; PCI Express x16 2.0; suport PCI Express x1 min. 2 sloturi; audio integrat 7.1; reţea integrată 10/100/1000 Gigabit; video HD integrat; suport SATA II/III; memorie DDR3 magistrală 1333/1600 MHz; 2 conectori PS/2 sau USB pentru tastatură şi mouse; 1 ieşire VGA; suport USB 3.0; min. 4 porturi USB, 1 modul RAM 4 GB 1600 MHz DDR3. HDD SATA III, buffer 64 MB, 7200 rpm, 1 TB. Sursă min. 500VA, protecţii SCP/OCP/OVP, capabilitate PFC inclusă. Carcasă middleTower, ATX/mATX. CPU frecvenţă min. 3.2 GHz, nr. nuclee min. 4; 64bits; socket LGA1150; TDP max. 90 W; cooler inclus; cache L3 de min. 6 MB; cache level 2 min. 1 MB; suport chip video HD; capabil virtualizare nativă; tastatura + mouse optic (PS2/USB).

Toate denumirele de mărci comerciale sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

Condiţii specifice:

- Garanţie on-site minim 24 de luni pentru toate componentele lotului, cu excepţia poziţiei 1.1, unde garanţia minimă on-site acceptată este de 36 de luni;

- Toate componentele lotului se vor livra împreună cu toate cablurile şi accesoriile necesare instalării şi funcţionării normale;

Pentru toate componentele se vor asigura instalarea on-site şi punerea în funcţiune după livrare;

Termen de livrare: maxim 20 zile de la semnarea contractului.

Manager de proiect

Conf. Univ. dr. ing. Eugen COCA