CAIET DE SARCINI

Lucrări de Demontare, rectificare şi remontare construcţie “Punct de informare turistică şi amenajare alee de acces” în parcul Areni Suceava- str. Universitatii

Lucrări solicitate:

Demontare, rectificare si remontare a constructiei cu obiectivul de punct turistic, situat momentan pe DN2/Bld. Sofia Vicoveanca.

Se vor realiza urmatoarele interventiei asupra constructiei deja existente:

- demontare constructie, demontare acoperis, demontare tamplarie (doua geamuri si o usa);

- incarcare in camion si transportat in santierul constructorului;

- rectificat constructie;

- finisaj si tratament antiseptic si antifungic a fiecarui bustean;

- remontarea constructiei in santierul constructorului;

- rectificat, finisat si revopsit tamplarie ( cele doua geamuri si usa);

-înlocuirea izolatiei dintre busteni si izolatiei din acoperis (izolatie pe sectiune longitudinala a busteanului realizata cu vata minerala, si izolatie termica in acoperis realizata cu vata minerala de 10 cm cu folie de aluminiu);

- înlocuire lambriu pentru acoperis, pazie acoperis;

-incarcare in camion si transport la noua locatie (parcul Areni Suceava- str. Universitatii);

- montaj constructie pe noua locatie (parcul Areni Suceava- str. Universitatii);

- montaj acoperis (capriori si lambriu) cu holsuruburi;

- montaj invelitoare;

- montaj tamplarie;

- impregnare si ceruire (un strat de impregnant si un strat de ceara) pentru exterior si interior.

- perioada de garanţie a lucrărilor este de 12  luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achizitiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a realiza lucrările în acord cu toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. Cu privire la Formularul de contract, ofertantii vor depune o declaratie prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii. Contractul trebuie să conţină, pe lângă clauzele obligatorii şi următoarele elemente: Număr şi dată de înregistrare, Obiectul principal al contractului, Durata contractului

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Valoare estimată fără T.V.A.: 20.000 lei;

Termenul de finalizare este de 30.09.2016.

| Avizat, | Întocmit, |
| --- | --- |
| DGA | SBI |
| Ing. Cătălin Velicu | Ing. Doina Kutkut |