Caiet de sarcini

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

În acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în propunerea tehnică a ofertantului, astfel încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate neconforme.

Ofertele care se vor abate de la prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea Ofertantului.

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu usurinţă a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

| Nr. LOT | Denumirea produsului și caracteristicile identificate și utilizate în buget | U/M | Cantitatea solicitata |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | PC *** | Buc | 16 |
| LOT 2 | Multifunctionala *** | Buc | 2 |
| LOT 3 | Ecran de proiectie *** | Buc | 1 |
|  | Videoproiector *** | Buc | 1 |
|  | Suport videoproiector *** | Buc | 1 |
| LOT 4 | Router wireless *** | Buc | 1 |
|  | Telefon de birou portabile *** | Buc | 3 |

*** NOTĂ: Specificațiile tehnice sunt prezentate pe paginile următoare.

# SPECIFICAŢII TEHNICE

Secţiunile următoare definesc specificaţiile tehnice minim obligatorii:

# SISTEM PC (INCLUSIV MONITOR) - 16 BUCĂŢI

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| Tip Sistem: | Mini PC |
| Procesor: | Intel Core i3, frecventa procesor: minim 2 Ghz |
| Placa De Baza | Intel, LAN: 10/100/1000 Mbps WiFi 802.11 a/c |
| Memorie RAM | 8GB, DDR3 |
| Unitati De Stocare SSD | 120GB, SATA |
| Kensington Lock | Da |
| Mouse + tastatura | Incluse |
| Cablu securitate notebook 4World cu cheie | Inclus |
| Port HDMI | x 1 buc |
| Display port | x 1 buc |
| Porturi USB 3.0 | x 4 buc |
| Monitor | Diagonala: 19.5 inch Compatibilitatea: Monitorul trebuie sa fie compatibil cu sistemul PC ofertat. Ofertantul trebuie sa asigure toate cablurile de conectare si alimentare necesare. |

Furnizorul va asigura:

- montajul echipamentelor in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețelele de electricitate și internet (furnizorul va asigura toate materialele necesare (furnizorul va asigura toate materialele necesare: cabluri, conectori, etc.).

- instalarea driverelor pentru toate componentele sistemului (furnizorul va livra produsele împreună cu driverele componentelor hardware ale acestora, actualizate la data livrării).

- livrarea produselor în cutii etichetate, pe care se vor preciza specificaţiile tehnice îndeplinite în corelaţie cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

# IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ – 2 BUCĂŢI

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| General |
| Functii | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Tehnologie Printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Format | A4 |
| Duplex | Automat si cu DADF (50 coli scanare duplex) |
| Memorie: | Standard 512 MB, max. 1.536 MB |
| Retea: | Da |
| Copiator |
| Viteza de copiere alb/negru (cpm): | 35 ppm |
| Functii copiator: | Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, ID-card copy, job reserve, priority print, program, auto duplex copy, split copy, continuous scan, auto cassette change, copy density control |
| Zoom: | 25 - 400 % cu pasi de 1% |
| Imprimanta |
| Format: | A4 |
| Tehnologie: | Laser |
| Viteza de printare alb/negru (ppm): | 35 ppm |
| Rezolutie la printare alb-negru (dpi): | 1,200 dpi quality (1,800 x 600 dpi, print), 600 x 600 dpi, 256 greyscales (scan/copy) |
| Emulare: | PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (requires memory expansion) |
| Scanner |
| Rezolutia optica de scanare (dpi): | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Adancime de culoare: | 256 tonuri de gri |
| Specificatii scanner: | Colour scan, integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once |
| Conectivitate |
| Interfata: | USB 2.0 (Hi-Speed) USB Host (High Speed) 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
| Altele |
| Tavi iesire (nr. coli): | Sertar de ieşire de 150 coli cu fata in jos |
| Dimensiune hartie: | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm) |
| Alimentare hartie (coli): | 50-sheet multi-purpose tray 250-sheet universal paper cassette pana la 800 pagini cu tava optionala |
| Greutate hartie acceptata (g/mp): | 60-220 g/m² |
| Sistem de operare compatibile: | Toate sistemele Windows |

Furnizorul va asigura:

- montajul echipamentelor in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețelele de electricitate și internet (furnizorul va asigura toate materialele necesare: cabluri, conectori, etc.).

- instalarea driverelor pentru toate componentele sistemului (furnizorul va livra produsele împreună cu driverele componentelor hardware ale acestora, actualizate la data livrării).

- livrarea produselor în cutii etichetate, pe care se vor preciza specificaţiile tehnice îndeplinite în corelaţie cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

# VIDEOPROIECTOR – 1 BUCATĂ

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| CARACTERISITICI GENERALE |
| Distanta proiectie | Normal |
| Segment | Education Home Cinema |
| 3D | Da |
| Lumeni | 3300 |
| Rezolutie nativa | 1280 x 800 |
| Suport rezolutii | Max 1080p |
| Contrast | 13000:1 |
| Diagonala maxima imagine (m) | 7.62 |
| Diagonala minima imagine (m) | 1.52 |
| Putere lampa (W) | 190 |
| Durata de viata lampa (ore) | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 ore ( (Normal / Economic / SmartEco / LampSave) |
| Tehnologie | DLP 3D |
| Zoom | 1.1:1 |
| Lentile (mm) | F = 2.56 - 2.68, f = 22 - 24.1 mm |
| Rata de refresh orizontala (KHz) | 15 - 102 |
| Rata de refresh verticala (Hz) | 23 - 120 |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Conectori | 2 x VGA 1 x VGA Out 1 x Composite 1 x S-Video 1 x HDMI 1 x Audio in 1 x Audio out 1 x USB B 1 x RS232 1 x IR Receiver |
| Difuzoare | 1 x 2 W |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 miliarde |
| VIDEO |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 283 x 95 x 222 mm |
| Greutate (Kg) | 1.9 |
| Telecomanda | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare Manual de utilizare Telecomanda Cablu VGA Adaptor wireless compatibil |

Furnizorul va asigura:

- montajul echipamentelor in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețeaua de electricitate, respectiv, unitatea PC utilizata pentru prezentări (furnizorul va asigura toate materialele necesare: cabluri, conectori, etc.).

- instalarea driverelor pentru toate componentele sistemului (furnizorul va livra produsele împreună cu driverele componentelor hardware ale acestora, actualizate la data livrării).

- livrarea produselor în cutii etichetate, pe care se vor preciza specificațiile tehnice îndeplinite în corelaţie cu specificațiile cuprinse în caietul de sarcini.

# SUPORT VIDEOPROIECTOR– 1 BUCATĂ

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| CARACTERISITICI GENERALE |
| Tip accesoriu | Suport tavan videoproiector, telescopic 700 - 1200mm |
| Tip suport | Reglabil |
| Montare pe | Tavan |
| Inclinare orizontala (Grade) | -20 / +20 |
| Greutate maxima suportata (Kg) | 12 |

Furnizorul va asigura montajul echipamentului in locația indicată de către beneficiar (furnizorul va asigura toate materialele necesare montajului în bune condiții).

# ECRAN PROIECȚIE FIX – 1 BUCATĂ

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| Tip ecran | Electric |
| Latime (m) | 2 |
| Inaltime (m) | 1.5 |
| Dimensiuni | 200cm x 150cm |
| Fixare | Perete Tavan |
| Format ecran | 4:3 |
| Tip suprafata | Matt White |
| Unghi de vizibilitate (grade) | 160 |
| Telecomanda | Modul de perete |
| Altele | Latime vizibila 200 cm / Latimea carcasei 230 cm |
| Altele: | Material panza: - Panza alb matt cu gain 1.0 durabil si usor de curatat - Partea din spate a panzei de culoare negră - Ecranul prevazut cu bordura neagra |

Furnizorul va asigura montajul echipamentului in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețeaua de electricitate (furnizorul va asigura toate materialele necesare montajului în bune condiții).

# ROUTER – 1 BUCĂŢI

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| CARACTERISITICI GENERALE |
| Standard rețea | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 |
| Segment produs | AC1200; 300+867Mbps |
| Rata Datelor | 802.11n : până la 300 Mbps 802.11ac: până la 867 Mbps |
| Antenă | antenă dipol detașabilă x 2 |
| Transmisie/Recepţie | Tehnologie MIMO 2.4 GHz 2 x 2 5 GHz 2 x 2 |
| Memorie | 128 MB Flash 128 MB RAM |
| Frecvența de operare | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Encripție | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Suport WPS |
| Firewall & controlul la acces | Firewall：detectarea intruziunilor SPI, protecţie DoS Control Acces：Control parental, Filtrare servicii de reţea, Filtrare URL, Filtrare porturi |
| Gestionare | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, Client NTP, DDNS, Port Trigger, DMZ, Jurnal Sistem |
| Tip conexiune WAN | Tipul conexiunii Internet: IP Automat, IP Static, PPPoE (suportă MPPE), PPTP, L2TP WAN Bridge Multicast Proxy Setare rată multicast |
| Porturi | 1 x RJ45 pentru 10/100/1000/Gigabits BaseT pentru WAN, 4 x RJ45 pentru 10/100/1000/Gigabits BaseT pentru LAN USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 |
| Funcții | SmartQoS - WMM - Reguli definibile de utilizator pentru IP/MAC/Port - Gestionarea lăţimii de bandă pentru încărcare şi descărcare - ACK/SYN/FIN/RST/ICMP cu prioritate maximă Reţea pentru Vizitatori: 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3 Control Parental Server VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, Server PPTP, Server OpenVPN Client VPN: Client PPTP, Client L2TP, Client OpenVPN Server media Imagini : Jpeg - Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg - Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov Serviciu personal de cloud AiCloud Partajare date 3G/4G Server imprimantă Suportă echipamente multifuncţionale (numai pentru Windows) Suportă protocolul LPR Download Master Suportă bt, nzb, http, ed2k Suportă criptare, DHT, PEX şi magnet link Control al lăţimii de bandă pentru Încărcare şi Descărcare Descărcare programată Server fişiere AiDisk Servere Samba şi FTP cu gestionarea conturilor WAN dual Suportă IPTV |

Furnizorul va asigura:

- montajul echipamentului in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețelele de electricitate și internet (furnizorul va asigura toate materialele necesare: cabluri, conectori, etc.).

- livrarea produsului în cutie etichetată, pe care se vor preciza specificaţiile tehnice îndeplinite în corelaţie cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

# TELEFON DE BIROU PORTABIL – 3 BUCĂŢI

| Caracteristici tehnice |
| --- |
| Componenta | Cerinţă tehnică minimală |
| CARACTERISITICI GENERALE |
| Agenda telefonica | 120 de numere + nume |
| Mute | Da |
| Display ( inch) | 1.8 |
| Reapelare din memorie | 10 numere |
| SMS | da |
| Localizare receptor | Da |
| Alarma | Da |
| Receptoare multiple | 6 |
| Baze multiple | 1 |
| Autentificare Caller ID | Da |
| Compatibilitate Caller ID | Da |
| numar de melodii | 30 |
| numar tonuri (Preinstalate) | 10 |
| Volum sonerie | 6 trepte + off |
| Ceas | Da |
| Tip baterie | reincarcabile Ni-MH (AAA x 2) |
| Timp incarcare | 7 ore |
| Timp asteptare | pana la 170 de ore in standby |
| Timp vorbire | pana la 15 ore de convorbire |
| Apel tip conferinta | Da |
| GAP | compatibil |
| Difuzor receptor | Da |
| Tastatura iluminata | Da |
| Mod noapte | Da |
| LED sonerie | Da |
| Apeluri restrictionate | Da |
| Blocare taste | Da |

Furnizorul va asigura:

- montajul echipamentului in locația indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la rețelele de electricitate și telefonică (furnizorul va asigura toate materialele necesare pentru punerea în funcțiune în bune condiții).

- livrarea produsului în cutie etichetată, pe care se vor preciza specificaţiile tehnice îndeplinite în corelaţie cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

# Furnizorul va asigura consumabilele necesare pentru punerea în funcțiune în bune condiții a echipamentelor in cadrul locațiilor ce vor fi comunicate de către beneficiar.

NOTĂ: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Termen de  livrare:

- livrare echipamente: max. 14 zile de la semnarea contractului.

Termen de garanție: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de punere in funcțiune.

Caracteristicile tehnice si funcționale prezentate pentru produsele solicitate sunt minime, ele putând fi ofertate la un nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfăcute toate cerințele minime impuse, oferta se respinge.

La livrarea produselor, acestea vor fi insolite obligatoriu de următoarele documente:

  - declarație de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate;

La punerea in funcțiune se vor încheia si se vor prezenta următoarele documente:

  - proces verbal de recepție si punere in funcțiune ale bunurilor achiziționate;

certificat de garanție pentru minim 24 luni on-site.

Șef serviciu achiziții publice                                                                                Adm. financiar

Jr. Eugenia MUNTEANU                                                                                     Lucian OPAIȚ