CAIET DE SARCINI

# Lucrări de cablare (electric + internet) Sala A110 Corp A

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA ,,STEFAN CEL MARE’’ DIN SUCEAVA

Cod CPV : 45311100-1 – Lucrări de cablare electrică

Lucrări propuse a se realiza în vederea realizării lucrării de cablare Sala A110 Corp A

- Realizarea reţelei de alimentare cu energie electrică pentru minim 16 staţii PC + Monitor şi / sau imprimantă, cu asigurarea tuturor materialelor ;

- Realizarea reţelei de transmisie date/conectare la reţeaua internet a universităţii pentru minim 16 staţii PC, cu asigurarea tuturor materialelor.

| Nr. crt. | Caracteristicile lucrării de cablare | U/M | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grup de 3 prize 220V + 1 priză RJ45 Cat. 5e, montaj îngropat | ans. | 10 |
| 2. | Grup de 3 prize 220V + 1 priză RJ45 Cat. 5e, montaj îngropat | ans. | 7 |
| 3. | Tablou electric echipat cu 7x siguranţă 1P+ND C16 6000A AC 30 MA + siguranţă 1P+ ND C25 4500A 1M | ans. | 1 |
| 4. | Cabinet PROline 7HU/600x600, montare pe perete, usa din sticla fumurie cu rama metalica, securizata, panouri laterale detasabile, securizate, accese multiple pt. Cabluri, asamblat, culoare gri | buc. | 1 |
| 5. | Modul 6 prize schuko x 250W 19" cu intrerupator 10/16A, montare in cabinet 19", kit fixare 19", cordon alimentare schuko 2m | buc. | 1 |
| 6. | Patchpanel cat. 5e, 24xRJ45-1HU, neecranat, suport de cabluri integrat, gri | buc. | 1 |
| 7. | Organizator cabluri | buc. | 1 |
| 8. | Switch 24 porturi 10/100, carcasa metalica 1U 19", TP-LINK „TL-SF1024” | buc. | 1 |
| 9. | Patch Cord U/UTP neecranat cat. 5e RJ45-RJ45, manta PVC, gri, 1m | buc. | 16 |
| 10. | Patch Cord U/UTP neecranat cat. 5e RJ45-RJ45, manta PVC, gri, 2m | buc. | 16 |
| 11. | Cablu UTP cat. 5e | ml. | 375 |
| 12. | Cablu CZZ-F 3x2,5mm | ml. | 100 |
| 13. | Tub PVC d=32mm | ml. | 30 |
| 14. | Canal cablu 60x40mm | ml. | 8 |
| 15. | Canal cablu pardoseala | ml. | 4 |
| 16. | Materiale diverse necesare instalarii | ans. | 1 |

Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achizitiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data de depunere a ofertelor.

Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului şi se va de pune în contul RO57TREZ5915005XXX002307 special deschis de universitate pentru garanţii de bună execuţie şi care sunt în cuantum mic.Termenul de execuţie a lucrării este de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului..

Plata se va face după acceptarea situaţiilor de lucrări de către dirigintele de şantier şi semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Valoare estimată fără T.V.A. : 7.500 lei;

Sef Serviciu Achizitii                                                                   Adm.Financiar

Jr.Eugenia MUNTEANU                                                      ing.Adrian MĂCIUCĂ