Caiet de sarcini

Acest serviciu este indispensabil in cadrul  Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, având în vedere faptul că în conformitate cu normativele în vigoare funcţionarea ascensoarelor şi a instalaţiilor de ridicat este interzisă. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava are obligaţia de a asigura buna funcţionare a  ascensoarelor şi a instalaţiilor de ridicat din campus, pentru ca aceste instalaţii să funcţioneze în condiţii optime şi de siguranţă. Prin achiziţionarea acestor servicii, autoritatea contractantă îşi propune asigurarea întreţinerii şi reparaţiei în vederea unei funcţionări corespunzătoare, a ascensoarelor şi a instalaţiilor de ridicat existente în Campusul Universităţii.

LISTA INSTALAŢIILOR DE RIDICAT DIN CAMPUS

| Nr. Crt. | Tipul instalaţiei, parametri principali | Locul funcţionării instalaţiei | Unitatea constructoare | Nr. De fabricaţie (nr. Inventar/ an de fabricaţie) | Nr. Inregistrare ISCIR -INSPECT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascensor de marfă, sarcina maximă 100 kg | Restaurant | Daldoss Eveltronic – Spania | Nr. 5484/2007 | USV nr.2 |
| 2 | Platformă deplasabilă pt persoane cu dizabilităţi, 200 kg | Corpul E | Italia | GSC 04699/2009 | USV nr.4 |
| 3 | Ascensor de persoane, sarcina maximă 480 kg, 6 persoane, 4 staţii | Corpul E | Daldoss Eveltronic – Italia | NR. 115286/2008 | SV 523 |
| 4 | Ascensor de persoane, sarcina maximă 630 kg, 8 persoane, 3 staţii | Bazin Nataţie | Daldoss Eveltronic – Italia | NR. CLE MRL 700254/2009 | SV 558 |
| 5 | Ascensor de marfă, sarcina maximă 100kg, 3 staţii, 2 accese, comandă exterioară | Biblioteca de la Corpul E | BKG Bunse Aufyzuge GmbH Germania | NR. 76915/458/2007 | USV nr.3 |
| 6 | Ascensor de persoane, sarcina maximă 600kg, 8 persoane, 5 staţii | Corpul C | Klemman Grecia | NR. 1/094 Top 167157 R1/2011 | BC ASC 100118 |
| 7 | Platformă deplasabilă pt persoane cu dizabilităţi, 170 kg | Restaurant | Italia | 2000251/2007 | USV 5 |
| 8 | Platformă mobile MPP, 600-2000 N/m2, 0.3-1.8 m | Bazin Nataţie | Germania KBE, BAULEMENTE GmbH | 825/2009 | USV 6 |

Ofertanţii vor depune ofertă de preţ atât pentru revizia anuală la instalaţiile de ridicat din campus cât şi pentru service lunar la instalaţiile de ridicat din campus.